广州市华用智能科技有限公司

Guangzhou Huayong Intelligent Technology Co., Ltd.

华用双屏 Pro 620

技术参数

输出线路：2个网口，支持Art-Net 4.0标准信号输出，可以同时输出24条DMX线路，标配8个光电隔离标准DMX输出口，支持网络/USB方式扩展至24个DMX输出口

高级接口：3个标准MIDI接口（IN/OUT/TUR），1个SMPTE LTC时钟接口，1个DMX IN接口。支持标准MIDI时间码同步，LTC标准时钟信号同步灯光效果，DMX输入信号触发灯光效果

**RDM双向通信：支持物理口RDM和Art-net网络RDM

通道数量：12288个DMX通道，（Art-Net 直接支持12288通道，DMX输出口需扩展才能输出12288通道）

控制灯位：内置4800个灯位，最多可同时配接4800台电脑灯进行控制

素材和编组：最多可存储10000个素材和4000个灯组

**内置图形效果：内建丰富分类通用和专用通道图形内效，支持自绘图形和关键帧图形，创新的图形特效，强大的像素映射功能，独立用户图形窗口，提供无限图形数量，可多内效叠加运行

图形界面：全中文图形界面，支持自定义工作区和窗口，工作窗口可自由调节大小和位置，可保存工作区布局，窗口图标和字体可调节大小，支持图片命名和涂鸦效果命名

灯库功能：内置6000种常用灯库，支持存储100000个内部灯库，内置直观快捷的灯库编写软件

国语言切换：支持中文简体，中文繁体，英文语言切换

高级控制：内置RGB/CMY调色取色板，支持自定义灯具顺序，回放全局和单属性时间，支持灯具交叠

回放存储：22个带触摸感应回放推杆+22个独立回放按键，100个回放页，独立回放窗口，最多可存10000个回放

回放播放：支持回放占用模式和非占用模式，最多同时播放100个回放

程序步数量：单个回放最多支持存储100个程序步

集控转轮：面板配备4个高寿命高精度光电编码器转轮

**AB推杆：配备1组长行程AB推杆，可控制跑灯和程序列表

**轨迹球：配备1个可发光高精度光电轨迹球，可控制鼠标和灯具位置

总控推杆：配备1个亮度总控推杆和1个速度总控推杆

**感应推杆：22个回放推杆具备触摸感应功能

**灯具属性控制：6个属性分类按键，智能属性分页，单个电脑灯支持最多512个通道

硬件配置：Intel I5 四核桌面处理器，8G DDR3 1600内存，120G固态硬盘

**软件系统：基于linux完全自主研发软件控制系统

显示屏：2x15.6寸IPS全视角高清电容触摸屏，超高亮度，可调节亮度，可折叠，可任意调整角度。一个VGA视频输出口，最高支持3屏同时输出

**状态显示屏：配备一个设备状态液晶屏，可独立显示输入电压，输出电压，设备运行温度，UPS备用电池电量

**全背光操作面板：按键、推杆、转轮、轨迹球全背光设计，背光亮度可调

**高级功能：支持互联网升级系统，局域网触发控制，手机APP触发，超级RDM，超级灯库，超级列表，一键冻结，可定制各类工程项目自动运行，定制工控触发协议

电源：AC100-240V 50-60Hz，内置超大容量UPS备用电源

尺寸：98*56*64cm（屏幕展开），98*56*17cm（屏幕合起）